## Slide 1: Implementering af husstandsbatterier
Af:
Laurids Givskov Jørgensen
Jeppe Hansen

## Slide 2: Problemformulering
Vedvarende fluktuerende energi
Undersøgelse af:
  Husstandsbatteriers evne til at stabilisere elnettet ved fejl på nettet.
  Husstandsbatteriers evne til at absorbere overproduktion.
  Husstandsbatteriers evne til at kompensere for tab af produktion.
  Husstandsbatteriers stabiliserende effekt af elnettet kontra en central batteripark.
Notes: Vedvarende fluktuerende energi
Øget mængde af vedvarende energi.
Ikke samme kontrol af produktion
Løses vha. batterier eller forstærket transmission til udlandet, aggregering.
Undersøge batteriers stabilitet i det danske el-net.

## Slide 3: Teori / forventning
Frekvensstabilitet
  Reguleringsreserver
  Overproduktion
  Underproduktion
  Batteriandel
Spændingsstabilitet
  Overspænding
  Underspænding

## Slide 4: Model og Simulering
Grundlag for modelen
  Produktions og belastningsdata
  Typiske hustandsbatterier
  Modelopbygning
Simulering
  Husstandsbatteriers evne til at stabilisere elnettet ved fejl på nettet.
  Husstandsbatteriers evne til at absorbere overproduktion.
  Husstandsbatteriers evne til at kompensere for tab af produktion.
  Husstandsbatteriers stabiliserende effekt af elnettet kontra en central batteripark.
Notes: Produktions og belastningsdata
Data fra energinet:
Fossil vs renewable energi, Solcelle
Belastning
Maks belastning / worst case
Typiske hustandsbatterier
Fandt forskellige batteriere, valgt Tesla pga. meget information tilgængeligt.
Teslas powerwall, 14kWh kapacitet, maks belastning 7kW – 5 kW kontinuert.
Modelopbygningen
Skalleringsfaktor
Logisk opbygning af transmission og produktion, solceller osv.
Impedanser til transformer, linjer, generatorer osv.

## Slide 5: Konklusion
Frekvensstabilitet
  Belastnings udglatning
  Mangel på inerti
Spændingsstabilitet
  Overspænding
  Underspænding
Centralbatteripark

## Slide 6: Problemer og forbedringer
Reaktiv energi
Frekvens simuleringer
Regulering i modellen
Simplificeret model
Notes: Reaktiv energi
Vi har ikke fokuseret nok på det.
Undersøge hvor meget batterierne kan levere
Undersøge den reaktive effekt påvirkning af spændingsstabiliteten
Frekvens simuleringen
Hvorfor den stikker af i de retninger den gør. Belastning der er spændingsafhængig, i forhold til produktion
Regulering i modellen
Der er ikke implementeret udover den generelle regulering i referencemaskinen. Burde kunne laves, men er ikke lykkes.
Simplificeret model
Hele modellen er simplificeret, et forsøg på at lave noget der lignede et udsnit af Danmark.
Simplificeret transformere, generatorer, linjer, netopbygningen.